## Slide 1: 电路原理
任课教师：余永辉
Email: yhyucn@163.com
重庆理工大学电气工程与自动化学院

## Slide 2
课程介绍
一. 本课程的重要性
三. 教材和参考书
四. 课程管理要求
二. 课程特点与学习方法
五.课程研究内容

## Slide 3
1. 本课程的性质与任务
《电路原理》课是自动化、电子信息工程等电气大类专业的一门重要的专业基础课。它的任务是通过本课程的学习，掌握电路的基本理论、电路分析的基本方法和进行实验的初步技能，并为后续的课程准备必要的电路知识。
一. 本课程的重要性
2. 总学时：
72学时（1220704-03,04,05,06班）：总学分：4.5分
课程考核方式：闭卷考试

## Slide 4
《电路》课先修课为《普通物理》、《高等数学》、《线性代数》、《工程数学》等课程。《电路》是电类专业的一门重要的专业基础课，它对许多后续课程产生影响，如《模拟电路》、《数字电路》、《信号与系统》、《自控原理》、《微机原理》、《检测技术》等。
3. 本课程与其它课程的关系

## Slide 5
a、课时少，内容多
b、分析方法多
2、学习方法
（1）做好课前预习工作；
（2）课中认真听讲，做好笔记；
1、课程特点（1少3多）
c、作业多
二.课程特点与学习方法
a、掌握基本概念、基本电路和基本分析方法
b、能独立的应用所学的知识去分析和解决电路的实际问题的能力。
（3）课后及时复习并独立认真完成作业。

## Slide 6
参考书：
（1）《电路分析基础》张永瑞 西安电子科技大学出版社
（2）《电路》高贇 主编 西安电子科技大学出版社
（3） 《电路分析》李瀚逊 主编 重庆大学出版社
三. 教材与参考书
四. 课程管理要求
（2）成绩的评定方法；
（1）课堂要求；（2） 作业要求；
本课程最后成绩：平时占30%，期末占70%（暂定）

## Slide 7
第二部分: 暂态分析（时域和复频域分析）
第6章 储能元件
第7章 一阶电路和二阶电路的时域分析
第14章 线性动态电路的复频域分析
五. 课程研究内容
第一部分: 直流稳态电路部分（电路基本概念及电阻电路的基本分析方法）
第1章 电路和电路模型
第2章 电阻电路的等效变换
第3章 电阻电路的一般分析
第4章 电路定理
Notes: 图中看出，谐波次数越高，幅值分量越小，对原波形的贡献越小，所以在一定条件下可忽略高次谐波。

## Slide 8
五. 课程研究内容
第三部分: 交流电路部分（正弦交流电路分析方法）
第8章 相量法
第9章 正弦稳态电路的分析
第10章 含有耦合电感的电路
第11章 电路的频域相应
第12章 三相电路
第14章 动态电路的复频域分析（运算法）
第16章 二端口网络
第四部分: 其他（自学）
第13章 非正弦周期电流电路和信号的频谱
Notes: 图中看出，谐波次数越高，幅值分量越小，对原波形的贡献越小，所以在一定条件下可忽略高次谐波。

## Slide 9
1. 电压、电流的参考方向
3. 电功率的计算
重点：
第1章 电路模型和电路定律
(circuit model)
(circuit laws)
2. 电路元件特性
4. 基尔霍夫定律

## Slide 10
电路是电流的通路，是为了某种需要由电工设备或电路元件按一定方式组合而成。
1.1 电路和电路模型（model)
1、什么是（实际）电路(circuit) ？
根据实际电路的几何尺寸(d)与其工作信号波长(λ)的关系，可以将它们分为两大类：
(1)集总参数电路：满足d<<λ条件的电路。
(2)分布参数电路：不满足d<<λ条件的电路。
说明：
本书只讨论集总参数电路,今后简称为电路。

## Slide 11
1.1 电路和电路模型（model)
2、实际电路的组成
(1)、电源(Power Supply):
1）电能（提供电能，把非电能转换成电能的能量转换装置）；
干电池
化学能转换成电能
发电机
机械能转换成电能
太阳能电池
太阳能转换成电能

## Slide 12
低频信号发生器的内部结构
2）电信号的发生器。

## Slide 13
电路中电源和信号源的电压或电流称为激励，它推动电路的工作。
由激励在电路中产生的电压和电流称为响应。
说明
（2）负载(Load)：耗用电能，电能转换成非电能 的能量转换装置。
（3）传输装置(Transmit device)：
(1)中间环节，起传输和分配电能的作用
(2)信息的传递环节

## Slide 14
(1). 实现电能的传输、分配与转换
(2).实现信号的传递与处理
放大器
扬声器
话筒
3、实际电路的功能
发电机
升压
变压器
降压
变压器
电灯
电动机电炉
...
输电线
(3). 物理量的测量与存储

## Slide 15
二、 电路模型
用理想化元件表示实际元件，并按实际电路的连接方式连接起来的电路图称为电路模型。
1、什么是电路模型？
2、几种常见的理想化元件（器件模型）
①理想电阻元件：只消耗电能，如电阻器、灯泡、电炉等，可以用理想电阻来反映其消耗电能的这一主要特征；
②理想电容元件：只储存电能，如各种电容器，可以用理想电容来反映其储存电能的特征；

## Slide 16: 2、几种常见的理想化元件（器件模型）
③理想电感元件：只储存磁能，如各种电感线圈，可以用理想电感来反映其储存磁能的特征；
理想电源元件：表示各种将其它形式的能量转变成电能的元件
理想导线:
iS
uS
独立电压源
独立电流源
蓄电池或直流电源
E

## Slide 19
i
3、 电路模型的建立
例如：一个白炽灯在有电流通过时，
R
L
消耗电能
(电阻性)
产生磁场
储存磁场能量
(电感性)
为了便于分析与计算实际电路，在一定条件下常忽略实际部件的次要因素而突出其主要电磁性质，把它看成理想电路元件。
R
忽略L

## Slide 20
图1－1 手电筒电路
常用电路图来表示电路模型
(a) 实际电路 (b) 电原理图 (c) 电路模型 (d) 拓扑结构图

## Slide 21
图1－2 晶体管放大电路
(a)实际电路 (b)电原理图 (c)电路模型 (d)拓扑结构图

## Slide 22
电路模型近似地描述实际电路的电气特性。根据实际电路的不同工作条件以及对模型精确度的不同要求，应当用不同的电路模型模拟同一实际电路。现在以线圈为例加以说明。
图1－3 线圈的几种电路模型
(a)线圈的图形符号 (b)线圈通过低频交流的模型
(c)线圈通过高频交流的模型

## Slide 23
1.2 电流和电压的参考方向
(reference direction)
电路中的主要物理量有电压、电流、电荷、磁链、能量、电功率等。在线性电路分析中人们主要关心的物理量是电流、电压和功率。
一. 电流的参考方向 (current reference direction)
电流
电流强度
带电粒子有规则的定向运动
单位时间内通过导体横截面的电荷量

## Slide 24
方向
规定正电荷的运动方向为电流的实际方向
单位
1kA=103A
1mA=10-3A
1  A=10-6A
A（安培）、kA、mA、A
元件(导线)中电流流动的实际方向只有两种可能:

实际方向
实际方向

A
A
B
B

## Slide 25: 判断R3上电流I3的方向？
一. 电流的参考方向 (current reference direction)
例：试判断图示电路中电流的方向？
问题
如果电路复杂或电源为交流电源，则电流的实际方向难以标出。交流电路中电流方向是随时间变化的。

## Slide 26
一. 电流的参考方向 (current reference direction)
1、参考方向——人为假定正电荷运动的方向。
(1)、原则上可任意设定；
(2)、习惯上：
A、凡是一眼可看出电流方向的，将此方向为参考方向；
B、对于看不出方向的，可任意设定。
参考方向假设说明两点：

## Slide 27
2、电流参考方向的两种表示：
 用箭头表示：箭头的指向为电流的参考方向。
 用双下标表示：如 iAB , 电流的参考方向由A指向B。
i
A
B
iAB
A
B

## Slide 28
i 参考方向
i 参考方向
i > 0
i < 0
实际方向
实际方向
3、电流的参考方向与实际方向的关系：
A
A
B
B
规定：若参考方向与实际方向方向一致，电流为正值；反 之，电流为负值。因此，电流是代数量。

## Slide 29
（2）电流是个既具有大小又有方向的代数量。在没有设定参考方向的情况下，讨论电流的正负毫无意义。
（1）今后，电路图上只标参考方向。电流的参考方向是任意指定的，一般用箭头在电路图中标出，也可以用双下标表示；如iab表示电流的参考方向是由a到b。
4、电流总结

## Slide 30
电压U
单位：V (伏)、kV、mV、V
二. 电压的参考方向 (voltage reference direction)
单位正电荷q 从电路中一点移至另一点时电场力做功（W）的大小
电位V
单位正电荷q 从电路中一点移至参考点（v＝0）时电场力做功的大小
实际的电压方向
（实际的电压极性）
（1）两点电位降低的方向
（2）规定两点间电压的高电位端为“+”极，低电位端 为“-”极。

## Slide 31
例
已知：4C正电荷由a点均匀移动至b点电场力做功8J，由b点移动到c点电场力做功为12J，
(1) 若以b点为参考点，求a、b、c点的电位和电压Uab、U bc;
(2) 若以c点为参考点，再求以上各值
解
a
c
b
(1)
以b点为电位参考点

## Slide 32
a
b
c
解
(2)
以c点为电位参考点
已知：4C正电荷由a点均匀移动至b点电场力做功8J，由b点移动到c点电场力做功为12J，
(1) 若以b点为参考点，求a、b、c点的电位和电压Uab、U bc;
(2) 若以c点为参考点，再求以上各值

## Slide 33
a
b
c
(2)
以c点为电位参考点
已知：4C正电荷由a点均匀移动至b点电场力做功8J，由b点移动到c点电场力做功为12J，
(1) 若以b点为参考点，求a、b、c点的电位和电压Uab、U bc;
(2) 若以c点为参考点，再求以上各值
(1)
以b点为电位参考点

## Slide 34
1、电路中电位参考点可任意选择；参考点一经选
定，电路中各点的电位值就是唯一的；
结论
2、当选择不同的电位参考点时，电路中各点电位值将
改变，但任意两点间电压保持不变。

## Slide 35
问题
复杂电路或交变电路中，两点间电压的实际方向往往不易判别，给实际电路问题的分析计算带来困难。
1、 电压(降)的参考方向
假设的电压降低之方向
(1) 用箭头表示
(2) 用正负极性表示
(3) 用双下标表示
U
U
+
A
B
UAB
2、电压参考方向的三种表示方式：

## Slide 36
若参考极性与实际极性一致，电压为正值，反之，电压为负值。
U
> 0
参考方向
U
+
–
+
实际方向
+
实际方向
参考方向
U
+
–
< 0
U
3、电压的参考方向与实际方向的关系：

## Slide 37
关联参考方向
非关联参考方向
三、 关联参考方向
i
+
-
+
-
i
U
U
若选取电流 i 的参考方向从电压 u 的“+”极经过元件本身流向“-”极，则称电压 u与电流 i 对该元件取关联参考方向。否则，称u与i 对元件是非关联的。P10
电流和电压的参考方向可任意假定，而且二者是相互独立的。

## Slide 38
uA与iA关联
uB与iB非关联
u与i对元件1非关联
u与i对元件2关 联
例题1：试判断电路中电压电流参考方向关联否？
三. 关联参考方向
注
（1） 分析电路前必须选定电压和电流的参考方向。
（2） 参考方向一经选定，必须在图中相应位置标注
(包括方向和符号），在计算过程中不得任意改变。
（3）参考方向不同时，其表达式相差一负号，但实际
方向不变。

## Slide 39
电路中的电功率是电场力做功的速率，以符号p(t)表示，
根据电压和电流的定义，在电压和电流参考方向关联的情况下功率又可写成
若讨论的为直流电路，则功率为 P＝U I
1.3 电功率（Power）和能量（Enerage）
功率的单位：W (瓦) (Watt，瓦特)
1、电功率的定义

## Slide 40
2. P = ui 的含义
u, i 取关联参考方向
P=ui 表示元件吸收的功率
P>0 吸收正功率 (实际吸收)
P<0 吸收负功率 (实际发出)
p = ui 表示元件发出的功率
P>0 发出正功率 (实际发出)
P<0 发出负功率 (实际吸收)
u, i 取非关联参考方向
+
-
i
u
+
-
i
u

## Slide 41
例1
5
6
4
1
2
3
I2
I3
I1
+
+
+
+
+
+
－
－
－
－
－
U6
U5
U4
U3
U2
U1
求图示电路中各方框所代表的元件消耗或产生的功率。已知： U1=1V, U2= -3V,
U3=8V, U4= -4V,
U5=7V, U6= -3V
I1=2A, I2=1A,
I3= -1A
解
注
对一完整的电路，发出的功率＝消耗的功率

## Slide 42
(1)功率与电压u、电流i 的关系
如图(a)所示电路N的u和i取关联方向,由于i = d q/dt，u = dw/dq，故电路消耗的功率为
p(t) = u(t) i(t)
对于图(b) ，由于对N而言u和i非关联，则N消耗的功率为
p(t) = - u(t) i(t)
3. 电路吸收或发出功率的判断方法

## Slide 43
[例 2]
已知：图中 UAB= 3 V， I = – 2 A
[解] P = UI = (–2)  3 = – 6 W<0
求：N 的功率，并说明它是电源还是负载。
分析：因为此例中电压、电流的参考方向相同
P 为负值，所以 N 发出功率，是电源。
N
A
B
I
利用前面两式计算电路N消耗的功率时，
①若p>0，则表示电路N确实消耗（吸收）功率；
②若p<0，则表示电路N吸收的功率为负值，实质上它将产生（提供或发出）功率。
(2)、功率的计算

## Slide 44
【例 3】 计算下图中各元件的功率，指出该元件是作电源还是作为负载。
解（a）图中电压、电流为 关联参考方向，所以
（ｂ）图中电压、电流为关联参考方向，所以
Ａ产生电能，为电源。
Ｂ吸收电能，为负载。

## Slide 45
（ｃ）图中电压、电流为非关联参考方向，所以
（ｄ）图中电压、电流为非关联参考方向，所以
Ｃ产生电能，为电源。
Ｄ吸收电能，为负载。
课堂练习:
P25 1.1

## Slide 46
例4
计算图示电路各元件的功率。
解
发出功率
吸收功率
满足：P（发）＝P（吸）
+
_
u
+
_
2A
5V
is

## Slide 47
例5
5
6
4
1
2
3
I2
I3
I1
+
+
+
+
+
+
－
－
－
－
－
U6
U5
U4
U3
U2
U1
求图示电路中各方框所代表的元件消耗或产生的功率。已知： U1=1V, U2= -3V,
U3=8V, U4= -4V,
U5=7V, U6= -3V
I1=2A, I2=1A,
I3= -1A
解
注
对一完整的电路，发出的功率＝消耗的功率

## Slide 48
(1)、若元件在电路中消耗（吸收）功率，说明该元件在电路中相当于负载；发出（提供）功率说明元件在电路中相当于电源。
(2) 、电阻在电路中只能消耗功率，也就是说只能吸收功率。
几点说明：
(3)、对于含有多个电源的电路，电源在电路中不一定就发出功率，它也可以吸收功率，在电路中作为负载。
(4)、对一完整的电路:
发出的功率＝消耗的功率

## Slide 49: 4、能量的计算
对于一个二端元件（或电路），如果w(t)≥0，则称该元件（或电路）是无源的或是耗能元件（或电路）。
根据功率的定义 ，两边从-∞到t
积分，并考虑w(-∞) = 0，得
（设u和i关联）
能量的单位： J (焦) (Joule，焦耳)

## Slide 50
1.4 电路元件
1. 元件特性
元件的两个端子的电路物理量的代数函数关系称为元件的端子特性（元件特性）。
电阻元件的元件特性： u=f（i）
电容元件的元件特性：q=h（u）
电感元件的元件特性：Ψ=g（i）
2、电路元件的分类
（1）线性元件与非线性元件
u =i R (线性电阻)
q =C uC (线性电容)
Ψ=L iL (线性电感)

## Slide 51
2、电路元件的分类
（2）按电路元件与外部连接的端子数目分：
二端元件，三端元件，四端元件……
i1
i2
集总（参数）元件 假定：任何时刻，流入二端元件的
一个端子的电流一定等于从另一端子流出的电流。
i1 = i2
（3）时变元件（time variant element）与时不变元件（time invariant element）
（4）无源元件与有源元件
A

## Slide 52
1.4 电阻元件 (resistor)
2. 线性定常电阻元件
电路符号
R
电阻元件
对电流呈现阻力的元件。其伏安关系用u～i平面的一条曲线来描述：
i
u
任何时刻端电压与其电流成正比的电阻元件。
1. 定义
伏安
特性

## Slide 53
几种常见的电阻元件
金属膜电阻
绕线电阻
固定电阻是根据需要由制造厂直接生产的，一般来说，其阻值不会改变。不同用途的电阻其使用的材料也会不同，常见的有金属膜电阻、碳膜电阻、由特殊铜线绕制的绕线电阻等。
碳膜电阻
2. 线性定常电阻元件

## Slide 54
u～i 关系
R 称为电阻，单位： (欧) (Ohm，欧姆)
满足欧姆定律 (Ohm’s Law)
u
i
单位
G 称为电导，单位： S(西门子) (Siemens，西门子)
u、i 取关联参考方向
R
u
i
+
－
伏安特性为一条过原点的直线

## Slide 55
(2) 如电阻上的电压与电流参考方向非关联
公式中应冠以负号
注
(3) 说明线性电阻是无记忆、双向性的元件
欧姆定律
(1) 只适用于线性电阻，( R 为常数）
则欧姆定律写为
u  –R i i  –G u
公式和参考方向必须配套使用！
R
u
i
+
-

## Slide 56
3. 功率和能量
上述结果说明电阻元件在任何时刻总是消耗功率的。
p  –u i –(–R i) i i2 R
 –u(–u/ R)  u2/ R
p  u i i2R u2 / R
功率：
R
u
i
+
-
R
u
i
+
-

## Slide 57
可用功表示。从 t 到t0电阻消耗的能量：
R
i
u
+
–
4. 电阻的开路与短路
能量：
短路
开路
u
i

## Slide 58
电源
独立电源
独立电压源，简称电压源(Voltage Source)
独立电流源，简称电流源(Current Source)
非独立电源，常称为受控源(Controlled Source)
1.6 电源元件 (independent source)
电源是有源的电路元件，它是各种电能量（电功率）产生器的理想化模型。
独立源能独立地向电路提供电压或电流。
受控源的电压或电流则受另一处电压或电流控制，因而它是一种非独立源。

## Slide 59
1.6 电源元件 (independent source)
其两端电压总能保持定值或一定的时间函数，其
值与流过它的电流 i 无关的元件叫理想电压源。
电路符号
1. 理想电压源
定义
i
+
_

## Slide 60
电源两端电压由电源本身决定，
与外电路无关；与流经它的电流方
向、大小无关。
通过电压源的电流由电源及外
电路共同决定。
理想电压源的电压、电流关系
u
i
伏安关系
例
R
i
-
+
外电路
电压源不能短路！

## Slide 61
电压源的功率
电场力做功 ， 电源吸收功率。
（1） 电压、电流的参考方向非关联；
物理意义：
+
_
i
u
+
_
+
_
i
u
+
_
电流（正电荷 ）由低电位向 高电位移动，外力克服电场力作功电源发出功率。
发出功率，起电源作用
（2） 电压、电流的参考方向关联；
物理意义：
吸收功率，充当负载

## Slide 62
例
+
_
i
+
_
+
_
10V
5V
计算图示电路各元件的功率。试判断哪种元件起电源作用（实际发出功率）？哪种元件起负载作用（实际消耗功率）？
解
电源
负载
负载
满足：P（发）＝P（吸）
独立电源可能产生功率，也可能吸收功率。

## Slide 63
实际电压源也不允许短路。因其内阻小，若短路，电流很大，可能烧毁电源。
us
u
i
O
实际电压源
i
+
_
u
+
_
考虑内阻
伏安特性
一个好的电压源要求

## Slide 64
其输出电流总能保持定值或一定
的时间函数，其值与它的两端电压u
无关的元件叫理想电流源。
电路符号
2. 理想电流源
定义
u
+
_
(1) 电流源的输出电流由电源本身决定，与外电路无关；与它两端电压方向、大小无关
电流源两端的电压由电源及外电路共同决定
理想电流源的电压、电流关系
u
i
伏安关系

## Slide 65
例
外电路
电流源不能开路！
R
u
-
+
实际电流源的产生
可由稳流电子设备产生，如晶体管的集电极电流与负载无关；光电池在一定光线照射下光电池被激发产生一定值的电流等。

## Slide 66
电流源的功率
（1） 电压、电流的参考方向非关联；
发出功率，起电源作用
（2） 电压、电流的参考方向关联；
吸收功率，充当负载
u
+
_
u
+
_

## Slide 67
实际电流源也不允许开路。因其内阻大，若开路，电压很高，可能烧毁电源。
is
u
i
O
实际电流源
考虑内阻
伏安特性
一个好的电流源要求
u
+
_
i

## Slide 68
1.7 受控电源 (非独立源)
(controlled source or dependent source)
电压或电流的大小和方向不是给定的时间函数，而是
受电路中某个地方的电压(或电流)控制的电源，称受控源。
电路符号
+
–
受控电压源
1. 定义
受控电流源

## Slide 69
(1) 电流控制的电流源 ( CCCS )
 : 电流放大倍数
根据控制量和被控制量是电压u 或电流i ，受控源可分
四种类型：当被控制量是电压时，用受控电压源表示；当被
控制量是电流时，用受控电流源表示。
2. 分类
四端元件
b i1
+
_
u2
i2
_
u1
i1
+
输出：受控部分
输入：控制部分

## Slide 70
g: 转移电导
(2) 电压控制的电流源 ( VCCS )
u1
gu1
+
_
u2
i2
_
i1
+
(3) 电压控制的电压源 ( VCVS )
u1
+
_
u2
i2
_
u1
i1
+
+
-
: 电压放大倍数

## Slide 71
ri1
+
_
u2
i2
_
u1
i1
+
+
-
(4) 电流控制的电压源 ( CCVS )
r : 转移电阻
例
电路模型

## Slide 72
其中，控制系数μ、α无量刚，r 的单位是Ω，g 的单位为S。受控源是四端元件，本质上和电源不同，表现形式上和电源相同。
小结：四种线性受控源的电路模型

## Slide 73
3. 受控源与独立源的比较
(1) 独立源电压(或电流)由电源本身决定，与电路中其它电压、电流无关，而受控源电压(或电流)由控制量决定。
(2) 独立源在电路中起“激励”作用，在电路中产生电压、电流，而受控源只是反映输出端与输入端的受控关系，在电路中不能作为“激励”。
例
求：电压u2。
解
5i1
+
_
u2
_
u1=6V
i1
+
+
-
3

## Slide 74
德国物理学家,以他对光谱分析，光学，和电学的研究著名。
基尔霍夫给欧姆定律下了严格的数学定义。还于1860年发现
铯和鉫元素。在他还是23岁大学生的时候就提出了著名的电
流定律和电压定律，这成为集中电路分析最基本的依据。
基尔霍夫(G.R.Kirchhoff) (1824-1887)

## Slide 75
1.8 基尔霍夫定律
( Kirchhoff’s Laws )
基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律( KCL )和基尔霍夫电压定律( KVL )。它反映了电路中所有支路电压和电流所遵循的基本规律，是分析集总参数电路的基本定律。基尔霍夫定律与元件特性构成了电路分析的基础。

## Slide 76
1. 几个名词
电路中通过同一电流的分支。(b)
三条或三条以上支路的连接点称为节点。( n )
b=3
a
n=2
b
+
_
R1
uS1
+
_
uS2
R2
R3
（1）支路 (branch)
电路中每一个两端元件就叫一条支路
i3
i2
i1
(2) 节点 (node)
b=5

## Slide 77
由支路组成的闭合路径。( l )
两节点间的一条通路。由支路构成。
对平面电路，其内部不含任何支路的回路称网孔。
l=3
+
_
R1
uS1
+
_
uS2
R2
R3
1
2
3
(3) 路径(path)
(4) 回路(loop)
(5) 网孔(mesh)
网孔是回路，但回路不一定是网孔

## Slide 78
例1：
支路：ab、bc、ca、… （共6条）
回路：abd、abc、 adbc …
（共7 个）
结点：a、 b、c、d
(共4个）
网孔：abd、 abc、bcd
（共3 个）
a
d
b
c
E
–
+
G
R3
R4
R1
R2
I2
I4
IG
I1
I3
I

## Slide 79
2. 基尔霍夫电流定律 (KCL)
令流出为“+”，有：
例
在集总参数电路中，任意时刻，对任意结点流出或流入该结点电流的代数和等于零。
流进的电流等于流出的电流

## Slide 80
1
3
2
例2
三式相加得：
表明KCL可推广应用于电路中包围多个结点的任一闭合面
明确
（1） KCL是电荷守恒和电流连续性原理在电路中任
意结点处的反映；
（2） KCL是对支路电流加的约束，与支路上接的是
什么元件无关，与电路是线性还是非线性无关；
（3）KCL方程是按电流参考方向列写，与电流实际
方向无关。

## Slide 81
电路如图所示，已知Ia=1mA，Ib=10mA ， Ic=2mA ，
则电流Id= mA。
-13
例题3：

## Slide 82
A、B是两个任意电路，证明 I2=I1
B
I
A
B
I1
I2
A
A、B是两个任意电路。
I=？
I=0
例题4:
例题5:

## Slide 83
I =?
I = 0
2
+
_
+
_
I
5
1
1
5
6V
12V

## Slide 84
思考：
i1=i2
?
2.
A
B
+
_
1
1
1
1
1
1
3
+
_
2
i2
i1
UA =UB
?
A
B
+
_
1
1
1
1
1
1
3
+
_
2
1.
i1

## Slide 85
3.

## Slide 86
(2)选定回路绕行方向，
顺时针或逆时针。
3. 基尔霍夫电压定律 (KVL)
(1) 在集总参数电路中，任一时刻，沿任一闭合路径绕行，各支路电压的代数和等于零。
I1
+
US1
R1
I4
_
+
US4
R4
I3
R3
R2
I2
_
U3
U1
U2
U4
(1)标定各元件电压参考方向
支路电压的参考方向与回路的绕行方向一致者取“+”，若相反取“-”。
(3)根据KVL定律列写方程

## Slide 87
–U1–US1+U2+U3+U4+US4= 0
3. 基尔霍夫电压定律 (KVL)
I1
+
US1
R1
I4
_
+
US4
R4
I3
R3
R2
I2
_
U3
U1
U2
U4
U2+U3+U4+US4=U1+US1
或：
–R1I1+R2I2–R3I3+R4I4=US1–US4
(2)在任一瞬间，从回路中任一点出发，沿回路循行一周，则在这个方向上电位升之和等于电位降之和。

## Slide 88
U1 + U2 – U3 – U4 + U5 = 0
U4
+
–
U1
U2
a
b
c
e
d
+
+
–
–
+
–
U5
U3
+
–
R4
图中若 U1= – 2 V，U2 = 8 V，U3 = 5 V，U5 = – 3 V， R4 = 2 ，求电阻 R4 两端的电压及流过它的电流。
[解] 设电阻 R4 两端电压的极性及流过它的电流 I
的参考方向如图示。
(–2)+ 8 – 5 – U4+(–3)= 0
U4 = – 2 V
I = 1 A
I
沿顺时针方向列写回路
的 KVL 方程式，有
代入数据，有
U4 = – IR4
例

## Slide 89
例
KVL也适用于电路中任一假想的回路
a
Us
b
_
_
-
+
+
+
U2
U1
明确
（1） KVL的实质反映了电路遵
从能量守恒定律;
（2） KVL是对回路电压加的约束，与回路各支路上接的是什么元件无关，与电路是线性还是非线性无关；
（3）KVL方程是按电压参考方向列写，与电压实际
方向无关。

## Slide 90
例题：已知 R=3
I=？ R
+
-
-
+
4V
5V
5= - 4+3I
I=1A
+
-
-
+
4V
5=U-3- 4
U=12V
5V
+
-
U=？ R
I=3A

## Slide 91
例3

## Slide 92
4. KCL、KVL小结：
(1) KCL是对支路电流的线性约束，KVL是对回路电压的线性约束。
(2) KCL、KVL与组成支路的元件性质及参数无关。
(3) KCL表明在每一节点上电荷是守恒的；KVL是能量守恒的具体体现(电压与路径无关)。
(4) KCL、KVL只适用于集总参数的电路。

## Slide 93
解
10V
+
+
-
-
1A
-10V
I =?
10
1.
4V
+
-
10A
U =?
2
2.
+
-
3A
I
解
I1
基尔霍夫定律及欧姆定律的综合应用

## Slide 94
例3 如图电路，求Va。
解： 在回路abc，由KVL和KCL列方程得
3i1 – 5 + 2i1 = 0，
故i1 = 1 (A)
显然有 i2 = 0，因此
Va = 3i1 + 6i2 – 5 = 3 – 5 = - 2(V)

## Slide 95
10V
+
+
-
-
3I2
U=?
I =0
5
3.
5
-
+
2I2
I2
5
+
-
解