## Slide 1
第12章 三相电路
重点
1.三相电路的基本概念
2.对称三相电路的分析
3.不对称三相电路的概念
4.三相电路的功率

## Slide 2
三相电路是由三个频率相同、振幅相同、相位彼此相差1200的正弦电动势作为供电电源的电路。
三相电路的优点：
（1）发电方面：比单项电源可提高功率50％；
（2）输电方面：比单项输电节省钢材25％；
（3）配电方面：三相变压器比单项变压器经济且便于接
入负载；
（4）运电设备：具有结构简单、成本低、运行可靠、维
护方便等优点。
以上优点使三相电路在动力方面获得了广泛应用，是目前电力系统采用的主要供电方式。

## Slide 3: 12.1 三相电压
一、三相电压的产生
工作原理：动磁生电
(尾端)
+
e1
e1
e3
(首端)
+
+
–
–
–
图4.8.1 三相绕组示意图
N
S
-
+
•
•
•
铁芯（作为导磁路经）
三相绕组
匝数相同
空间排列互差120
定子
转子
发电机结构
直流励磁的电磁铁

## Slide 4
相量图
波形图
e
0
e1
e2
e3
2

120°
240°
360°
三相电动势瞬时表示式
相量表示
E2
E1
.
.
120°
120°
120°
E3
.

## Slide 5
对称三相电势的瞬时值之和为 0
三相交流电到达正最大值的顺序称为相序。
最大值相等
频率相同
相位互差120°
称为对称三相电势
三个正弦交流电动势满足以下特征
供电系统三相交流电的相序为

## Slide 6: 二、三相电源的星形联接
1. 联接方式
中线(零线、地线)
中性点
端线(相线、火线)
在低压系统,中性点通常接地，所以也称地线。
相电压：端线与中线间（发电机每相绕组）的电压
线电压：端线与端线间的电压
、Up
–
+
–
+
+
–
、Ul
L2
L2
L3
N
L2
L3
e1
+
–
e3
+
–
e2
+
–
–
+
–
+
L1
–
+

## Slide 7: 2.线电压与相电压的关系
根据KVL定律
由相量图可得
相量图
30°
L1
X
Y
Z
N
L2
L3
e1
+
–
e3
+
–
e2
+
–
+
–
+
–
+
–
–
+
–
+
–
+

## Slide 8
同理
三、三相电源的三角形联接
–
+
+
–
+
L2
L1
L3
–

## Slide 9
1、当发电机的三相绕组联成星形时，设
, 试写出相电压u1
的三角函数式。
练习与思考

## Slide 10
12.2 三相负载的连接
三相电源的负载包括
(1)单相负载（如家用电器、实验仪器、电灯等）。
12.2 三相负载的连接
特点：只需一相电源供电

## Slide 11
(2)三相负载（如三相交流电动机、三相变压器等）。
12.2 三相负载的连接
特点：需三相电源同时供电
三相负载
对称三相负载：Z1=Z2= Z3 如三相电动机
不对称三相负载： 不满足 Z1 =Z2 =Z3
如由单相负载组成的三相负载

## Slide 12
如：额定电压220V的单相灯负载，应接在相线与中性线之间；额定电压380V的三相电动机负载，应接在三根相线上。
通常三相负载的连接方式有两种：星形连接和三角形连接。
L1
L2
电源
L3
N
220V
三相负载
12.2 三相负载的连接
三相四线制 380/220伏

## Slide 13: 一、负载星形联接的三相电路
线电流：流过端线的电流
相电流：流过每相负载的电流
结论：
负载 Y联
接时，线电
流等于相电
流。
Y: 三相三线制
Y0：三相四线制
1. 联接形式
+
Z2
Z3
Z1
N'
N
+
+
–
–
–
N 电源中性点
N´负载中性点

## Slide 14: 2.负载Y 0联接三相电路的计算
1)负载端的线电压＝电源线电压
2)负载的相电压＝电源相电压
3)线电流＝相电流
Y0 联接时：
4)中线电流
负载 Y 联接带中线时, 可将各相分别看作单相电路计算
+
Z2
Z3
Z1
N'
N
+
+
–
–
–

## Slide 15: 3.对称负载Y0 联接三相电路的计算
负载对称时,中线无电流,可省掉中线。
负载对称时，三相电流也对称。
负载对称时，只
需计算一相电流，其它两相电流可
根据对称性直接
写出。
+
Z2
Z3
Z1
N'
N
+
+
–
–
–

## Slide 16: 例1：
N
+
+
+
–
–
–
N
R1
R2
R3
L1
L3
L2
若R1=R2= R3 = 5 ，求线电流及中电流
若R1=5  , R2=10  , R3=20  ,求线电流及
一星形联接的三相电路，电源电压对称.设电源线电压 。 负载
为电灯组，
流 IN ;
中线电流 IN 。

## Slide 17
三相对称
中线电流
解：
已知：
(1) 线电流
N
+
+
+
–
–
–
N
R1
R2
R3
L1
L3
L2

## Slide 18
(2) 三相负载不对称（R1=5 、R2=10  、R3=20 ）
分别计算各线电流
中线电流

## Slide 19
例2：照明系统故障分析
解: 1. L1相短路
1) 中线未断
N
R1
R3
R2
L1
L2
N
L3
此时L1相短路电流很大，将L1相熔断丝熔断，而 L2相和L3相未受影响，其相电压仍为220V, 正常工作。
在上例中，试分析下列情况
1. L1相短路: 中性线未断时，求各相负载电压；
中性线断开时，求各相负载电压。
2. L1相断路: 中性线未断时，求各相负载电压；
中性线断开时，求各相负载电压。

## Slide 20
此况下，L2相和L3相的电灯组由于承受电压上所加的电压都超过额定电压（220V) ，这是不允许的。
2) L1相短路, 中线断开时,
此时负载中性点N´即为L1, 因此负载各相电压为
L1
L2
N
L3
N´
i1
i3
i2
+
+
+
–
–
–

## Slide 21
2. L1相断路
2) 中线断开
L2、L3相灯仍承受220V
电压, 正常工作。
1) 中线未断
变为单相电路，如图(b)
所示, 由图可求得
I
L2
L3
U3
U2
+
–
–
+
(b)
N
R1
R3
R2
L1
L2
N
L3
(a)

## Slide 22: 结论
1. 不对称三相负载Y联接且无中线时, 三相负载的相电压不对称。且负载电阻越大，负载承受的电压越高。
2. 中线的作用：保证星形联接三相不对称负载的相电压对称。
3. 照明负载三相不对称，必须采用三相四线制供电方式，且中性线（指干线）内不允许接熔断器或刀闸开关。

## Slide 23: 二、负载三角形联接的三相电路
1、联接形式
线电流: 流过端线的电流
相电流: 流过每相负载的电流 、 、
Z12
Z23
Z31
L1
L3
L2
+
+
+
–
–
–

## Slide 24
线电流不等于相电流
2. 相电流
1. 负载相电压=电源线电压
即: UP = Ul
一般电源线电压对称，因此不论负载是否对称，负载相电压始终对称, 即
Z12
Z23
Z31
L1
L3
L2
+
+
+
–
–
–
相电流：
线电流：
U12=U23=U31=Ul=UP

## Slide 25
相量图
23
12
31
30°
负载对称时, 相电流对称，即
2
3
3. 线电流
由相量图可求得
为此线电流也对称，即 。
线电流比相应的相电流
滞后30。

## Slide 26: 三相负载的联接原则
负载的额定电压 = 电源的线电压
应作 联接
负载的额定电压 = 电源线电压
应作 Y 联接
应使加于每相负载上的电压等于其额定电压，而与电源的联接方式无关。
三相电动机绕组可以联接成星形，也可以联接成三
角形，而照明负载一般都联接成星形（具有中性线）。

## Slide 27
一般关系式：
对称负载：
星形接法对称负载：
注意： 角仍然是相电压与相电流间的相位差角！
12.3 三相功率的计算

## Slide 28
三角形接法对称负载：
三相对称负载有功功率一般表达式：
记住
角是相电压与相电流间的相位差！
对称负载：
12.3 三相功率的计算

## Slide 29
同样得三相对称电路的无功功率及视在功率：
无功功率：
视在功率：
12.3 三相功率的计算

## Slide 30
有一三相电动机, 每相的等效电阻R = 29, 等效
感抗XL=21.8, 试求下列两种情况下电动机的相电流、 线电流以及从电源输入的功率，并比较所得的结果：
(1) 绕组联成星形接于UL =380 V的三相电源上;
(2) 绕组联成三角形接于UL=220 V的三相电源上。
例2:
解:
(1)

## Slide 31
(2)
比较(1), (2)的结果:
有的电动机有两种额定电压, 如220/380 V。
当电源电压为380 V时, 电动机的绕组应联结成星形；
当电源电压为220 V时, 电动机的绕组应联结成三角形。
在三角形和星形两种联结法中, 相电压、相电流
以及功率都未改变，仅三角形联结情况下的线电流
比星形联结情况下的线电流增大 倍。

## Slide 32
已知三线电源的线电压
V，三角型对称负载
。
求：（1）电流
，
的表达式。
（2）电路消耗的功率P,Q。
补充作业: